|  | MSV BRASS CHROME PLATED BALL VALVES Fig MSVCP: Brass Chrome Plated Ball Valves, Full Bore PTFE seats, Female BSP, PN25/40, Sizes 8mm to 100mm |
| --- | --- |

| Size | A (mm) | D (mm) | C (mm) | B (mm) |  | No. | Part Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8mm | 40.8 | 8.4 | 72 | 41 |  | 1 | Body |
| 10mm | 40.8 | 8.4 | 72 | 41 |  | 2 | End Cap |
| 15mm | 46 | 12 | 94 | 42 |  | 3 | Ball |
| 20mm | 56.6 | 12 | 94 | 48 |  | 4 | Seat Ring |
| 25mm | 66.3 | 15 | 124 | 51 |  | 5 | Thrust Washer |
| 32mm | 74.3 | 15 | 135 | 74 |  | 6 | Stem Packing |
| 40mm | 89.4 | 16.5 | 135 | 74 |  | 7 | Packing |
| 50mm | 105.5 | 16.5 | 162 | 86 |  | 8 | Packing Nut |
| 65mm | 132 | 25 | 220 | 112 |  | 9 | Handle Nut |
| 80mm | 140.8 | 25 | 220 | 120 |  | 10 | Handle |
| 100mm | 183 | 36 | 220 | 139 |  |  |  |

| Parts Name | Material |
| --- | --- |
| Body | Brass |
| Body Cap | Brass |
| Stem | Brass |
| Ball | Brass |
| Seat | PTFE |
| O Ring | PTFE |